## Slide 1: 随动课程设计报告
主讲人：郭江健、谢敬鱼
时间：2019年5月7日
Notes: 此页可以删除

## Slide 2
实验原理及静特性测量
系统动态特性与稳态特性
系统校正设计
总结
目
录
01
02
03
04

## Slide 3: Part 1：实验原理及静特性测量
测角装置 相敏整流器 校正装置 功率放大器 直流力矩电机

## Slide 4: Part 1：实验原理及静态性测量
很小
简化为K1~K5

## Slide 5: Part 1：实验原理及静特性测量
测角装置
相敏整流器
运算放大器
功率放大器
部件静特性的测量方法时在该部件的输入端加一输入量，然后测量其稳态输出值。静态增益就是输出与输入量之比值。

## Slide 6: Part 1：实验原理及静特性测量
旋转变压器：线性工作区间大致为-50°~50°，
当角度偏差大于80°时，输出电压趋于饱和值，约为24V
相敏整流器：线性工作区间大致为-40°~40°，
当角度偏差大于70°时，输出电压趋于饱和值，约为6V
运算放大器：线性工作区间大致为-45°~45°，
当角度偏差大于70°时，输出电压趋于饱和值，约为6V
功率放大器：线性工作区间大致为-25°~25°，
当角度偏差大于70°时，输出电压趋于饱和值，约为15~17V

## Slide 7: Part 1：实验原理及静特性测量
测量力矩电机的传递系数，输入量是电枢的电压，输出量是电机的转速（请测量接收机M2电机的转速）。保证系统处于开环状态，利用示波器测量输出波形（正弦波），从波形中可以读出周期值T。利用公式𝑛=360°/T，即可求出转速n(°/s)。

## Slide 8: Part 1：实验原理及静特性测量
系统开环传递函数：
=

## Slide 9: Part 2：系统动态与稳态特性
动态性能指标测量
1)将串联校正装置 接成比例环节，其放大倍数分别取1和0.5。测量步骤为：
ⅰ)合上电源开关，使系统运行在闭环状态，按前边所述步骤调整系统零位，然后断开功放输出端和跟踪电机输入端之间的连接线。
ⅱ)用手转动发送器的轴，使其指针转动5° ，将示波器接至相敏整流器的输出端，然后接通功放输出端和跟踪电机输入端，用示波器观察相敏整流器的输出电压的响应曲线，并用U盘记录电压的波形数据。
2)将校正装置接成PI，且令，积分时间常数 ，然后重复1)的过程。
3)将校正装置接成PID，且令，积分时间常数 ，微分时间常数 ，然后重复1)的过程。

## Slide 10: Part 2：系统动态与稳态特性
比例控制环节
要使得放大倍数分别为1、0.5、，再结合实验设备上已有的电阻选择，我们可以很轻松地设计出各增益对应的电阻值。其中，Ku并不是通过理论计算而是通过实验尝试得到的。我们固定=100kΩ,从大到小调节直到系统能够等幅振荡。
此时测得：=52.9kΩ，=1.89。所以三组数据的设计值和实测值如下表。
(KΩ) (KΩ)
取值 设计值 实测值 设计值 实测值
1 100 99.9 100 99.9
0.5 200 201 100 99.9
Ku —— 52.9 100 99.9

## Slide 11: Part 2：系统动态与稳态特性
比例控制环节
（a）P=1
（b）P=0.5
（b）P=1.89
Kp | Uo峰值 | Uo稳态值 | Uo初始值 | 超调量 | 调整时间（5%）
1 | 0.46V | -0.4V | -1.42V | 84.31% | 302ms
0.5 | 0.08V | 0V | -2.04V | 3.9% | 205ms

## Slide 12: Part 2：系统动态与稳态特性
比例积分控制环节
根据实验要求，令，的取值较为容易实现，只需选择两个相等阻值的电阻即可，但的精确取值较难得到。由于可供选择的电阻电容有限，我们决定用0.22的电阻取近似得到电阻的效果。
故我们选取如下表所示的元件参数：
设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值
100 | 99.9 | 100 | 99.9 |  |  | 0.22 | 
设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值
100 | 99.9 | 100 | 99.9 |  |  | 0.22 | 

## Slide 13: Part 2：系统动态与稳态特性
比例积分控制环节
Uo峰值 | Uo稳态值 | Uo初始值 | 超调量 | 调整时间（5%）
0.6V | 0.14V | -0.08V | 67.6% | 990ms
超调量的计算公式是：
我们使用导出的具体数据点来获取峰值、开始点、调整稳定点等。通过计算得到相应的超调量和调整时间如下表所示：

## Slide 14: Part 2：系统动态与稳态特性
比例积分微分控制环节
根据实验要求,。可以看到我们一共有3个方程式，但要获得3个未知参量，所以我们固定，求解方程，再用现有的电阻电容近似。
最终我们选择下表中的元件参数:
设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值
100 | 99.9 | 100 | 99.9 | 0.22 |  | 2 | 
设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值
100 | 99.9 | 100 | 99.9 | 0.22 |  | 2 | 

## Slide 15: Part 2：系统动态与稳态特性
比例积分微分控制环节
Uo峰值 | Uo稳态值 | Uo初始值 | 超调量 | 调整时间（5%）
0.512V | 0.16V | -0.74V | 39.11% | 820ms
超调量的计算公式是：
我们依旧使用导出的具体数据点来获取峰值、开始点、调整稳定点等。通过计算得到相应的超调量和调整时间如下表所示：

## Slide 16: Part 2：系统动态与稳态特性
稳态性能指标测量
令输入信号 ， （即M1电机转速n为80转/分）
1)将校正装置 接成比例环节，且令。
用示波器观察相敏整流器的输出电压的跟踪情况
2)将校正装置 接成PI，且令，积分时间常数 ，然后重复1)的过程。
3)将校正装置 接成PID，且令，积分时间常数 ，微分时间常数 ，
然后重复1)的过程。

## Slide 17: Part 2：系统动态与稳态特性
比例控制环节
采用动态性能环节的参数：
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
0.84 | -2.08 | 2.08 |  | 0.95° |  | 17.04°
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
0.84 | -2.08 | 2.08 |  | 0.95° |  | 17.04°
根据示波器导出的数据可以取得稳态误差的最大值和最小值，得到的结果。

## Slide 18: Part 2：系统动态与稳态特性
比例积分控制环节
采用动态性能环节的参数：
根据示波器导出的数据可以取得稳态误差的最大值和最小值，得到的结果。
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
0.58 | -1.18 | 1.18 |  | 0° |  | 9.67°
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
0.58 | -1.18 | 1.18 |  | 0° |  | 9.67°

## Slide 19: Part 2：系统动态与稳态特性
比例积分微分控制环节
采用动态性能环节的参数：
根据示波器导出的数据可以取得稳态误差的最大值和最小值，得到的结果。
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
0.182 | -0.102 | 0.182 |  | 0° |  | 1.49°
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
0.182 | -0.102 | 0.182 |  | 0° |  | 1.49°

## Slide 20: Part 3: 校正设计
01
PID临界稳态设计
02
超前校正设计
03
滞后校正设计
04
超前滞后校正设计

## Slide 21: Part 3.1：PID临界稳定校正设计
原理：
计算过程与结果：
其中：

## Slide 22: Part 3.1：PID临界稳定校正设计
校正电路
设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值
130 | 130.8 | 71 | 70.8 | 0.22 |  | 0.37 | 
设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值
130 | 130.8 | 71 | 70.8 | 0.22 |  | 0.37 | 
最终我们选择的元件参数如下表所示：
109°

## Slide 23: Part 3.1：PID临界稳定校正设计
Simulink仿真

## Slide 24: Part 3.1：PID临界稳定校正设计
校正结果
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
0.184 | -0.44 | 0.44 |  | 0° |  | 3.60°
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
0.184 | -0.44 | 0.44 |  | 0° |  | 3.60°
实际值

## Slide 25: Part 3.2：超前校正设计
原理：
计算过程与结果：
令
=1.76°
再根据 ，
得到
，得到

## Slide 26: Part 3.2：超前校正设计
校正电路
设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值
30.72 | 29.6 | 40.42 | 40.3 | 0.22 |  |  | 
设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值
30.72 | 29.6 | 40.42 | 40.3 | 0.22 |  |  | 
我们再对实际模型进行模拟：
代入实测电阻电容值可以算得：
，，
整个系统的传递函数为
39°

## Slide 27: Part 3.2：超前校正设计
Simulink仿真
°

## Slide 28: Part 3.2：超前校正设计
校正结果
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
0.380 | -0.480 | 0.480 |  | 1° |  | 3.93°
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
0.380 | -0.480 | 0.480 |  | 1° |  | 3.93°

## Slide 29: Part 3.3：滞后校正设计
原理：
计算过程与结果：
给16°的额外相位裕量

## Slide 30: Part 3.3：滞后校正设计
校正电路
我们根据此组元件参数接线测试以后发现稳态误差高达8.19°，所以我们再调节电路的相关系数模型调整之后测得新的元件参数
设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值
608.6 | 679 | 358 | 360 |  |  | 0.22 | 
设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值
608.6 | 679 | 358 | 360 |  |  | 0.22 | 
我们再对实际模型进行模拟：
代入实测电阻电容值可以算得：
，
所以校正环节的传递函数为
整个系统的传递函数为：
39.3°

## Slide 31: Part 3.3：滞后校正设计
Simulink仿真
°

## Slide 32: Part 3.3：滞后校正设计
校正结果
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
-0.376 | -0.584 | 0.480 |  | 0.82° |  | 3.93°
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
-0.376 | -0.584 | 0.480 |  | 0.82° |  | 3.93°

## Slide 33: Part 3.4：超前滞后校正设计
原理：
，，，
计算过程与结果：
取，
根据
解得：，，，

## Slide 34: Part 3.4：超前滞后校正设计
校正电路
设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值
13.37 | 14.49 | 3.25 | 2.67 | 1 |  | 40 | 
设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值 | 设计值 | 实测值
13.37 | 14.49 | 3.25 | 2.67 | 1 |  | 40 | 
我们再对实际模型进行模拟：
，，
，
代入实测电阻电容值可以算得：
，，
，
整个系统的传递函数为：
84.6°

## Slide 35: Part 3.4：超前滞后校正设计
Simulink仿真
°

## Slide 36: Part 3.4：超前滞后校正设计
校正结果
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
0.048 | -0.096 | 0.096 |  | 1° |  | 0.78°
Uo最大值 | Uo最小值 | Uo取值 | Ess理论计算公式 | Ess理论计算值 | Ess实际计算公式 | Ess实际计算结果
0.048 | -0.096 | 0.096 |  | 1° |  | 0.78°

## Slide 37: Part 3：校正方法对比
 | UO取值/V | Ess 计算结果 | 设计的相位裕量 | 校正后的相位裕量
PID | 0.44 | 3.60° |  | 109°
超前校正 | 0.480 | 3.93° | 45° | 39°
滞后校正 | 0.480 | 3.93° | 45° | 39.3°
超前滞后校正 | 0.096 | 0.78° |  | 84.6°
PID是最常用的系统校正方法之一，它是一种无模型校正方法，因而这里我们采用的是边界稳定法来进行设计。可以看到，加入PID整定之后的系统相位裕量明显增大，反映出PID校正对系统的动态特性具有很好的改善能力。因为它的简单易设计以及优良的校正效果，人们常常使用它来进行系统优化。

## Slide 38: Part 3：校正方法对比
 | 超前校正 | 滞后校正
主要思想 | 改变瞬态性能 | 改变稳态响应特性
影响 | （1）在附近的斜率绝对值减小，增大幅值裕量和相位裕量 （2）增加带宽 （3）减小超调量 （4）对于稳态误差没有影响 | （1）不改变稳定性，但是减少稳态误差 （2）降低和闭环带宽 （3）开环增益、、GM、都增大
缺点 | （1）大的带宽会降低噪音的过滤效果 （2）对于被动网络需要额外的放大器 | 窄带宽增加了响应时间。
应用于 | （1）能够额外增加的相位裕量小于55° （2）需要宽的带宽和快速响应 （3）对于高频的噪音没有影响 | (1)在左右相位滞后较快。 (2)带宽和瞬态响应满足要求。 (3)要求衰减噪声 (4)低频时相位裕度可以满足。
 | 超前校正 | 滞后校正
主要思想 | 改变瞬态性能 | 改变稳态响应特性
影响 |  | 
缺点 | （1）大的带宽会降低噪音的过滤效果 （2）对于被动网络需要额外的放大器 | 窄带宽增加了响应时间。
应用于 | （1）能够额外增加的相位裕量小于55° （2）需要宽的带宽和快速响应 （3）对于高频的噪音没有影响 | 

## Slide 39: Part 4：总结
谢敬鱼：
本课程通过实践巩固了上学期所学的校正系统设计相关的知识，由理论转实践感觉很棒！与其他实验不同，随动实验要求我们自己设计，这种体验很棒！
郭江健：
在课程设计过程中，我们重温了上学期自动控制中所学的相关内容，并运用它们进行了系统设计和测定，亲身体验到了随动系统知识的应用价值。

## Slide 40
谢谢！